## Slide 1
서울형 도시재생 입지 추천분석
김연웅 김현중 신근영 이소민 전경구 전효창

## Slide 2
목 차
INDEX
1. 주제선정 및 선정배경
2. 데이터 수집 및 전처리
3. 데이터 분석 및 시각화
4. 분석결과 및 한계점

## Slide 3
1. 주제선정 및 선정배경

## Slide 4
주제선정 배경 및 목적
ㆍ자치구의 의지, 지역잠재력 등의
주관적 데이터 포함
ㆍ과거 데이터 이용한 객관적 분석
ㆍ시민들의 주거환경에 초점
기존의 서울형도시재생사업의 선정 지역 중
정성적 지표를 제외한 지표를 활용하여 보다 객관적으로 분석
서울지역 중 인구 감소 및 고령화로 쇠퇴하고,
노후건축물 및 문화 및 복지여건 등 거주환경이 열악한 지역 선정
분석 목적
분석 배경

## Slide 5
법정 쇠퇴기준 충족 | 정량적 평가 + 정성적 평가 | 
인구감소, 산업이탈 발생, 건축물노후화 진행지역 | 서울 복합쇠퇴지수의 도입으로 평가 | 주민역량 등 지역 잠재력 평가
주제선정 배경 및 목적
경제기반형 | 근린재생 중심시가지형 |  | 근린재생 일반형
파급효과가 큰 핵심시설 보유 지역 (이전부지, 철도시설 등) | 재활성화가 필요하고, 지역 중심 시가지로서 잠재력이 있는 지역 (업무, 상업, 역사문화관광 등) |  | 주거환경이 노후ㆍ불량하여 정비 또는 개선이 필요한 지역
신 광역 경제중심지 육성 | 쇠퇴 ∙ 낙후 지역경제 활성화 | 자연 ∙ 역사 ∙ 문화 정체성 강화 | 노후 쇠퇴 주거지역 활성화
- 기존 사업유형 중 ‘노후쇠퇴 주거지역’을 중심으로
- 기존 선정절차 중 ‘정량적 평가 ’기준을 도입
선정절차
사업 유형

## Slide 6
2. 데이터 수집 및 전처리

## Slide 7
인구 , 공원면적
연령별 인구
인구, 노인 여가 복지시설
사업체 현황
서울시 인구이동 통계
1000명당 공원 면적 비율
경제활동 인구 비율
인구대비 의료/복지시설
사업체 & 종사자 비율
인구이동 비율(전입-전출)
데이터 수집 및 전처리( 동별 )
소득분위
소득분위

## Slide 8
데이터 수집 및 전처리 ( 동별 )
1000명당 공원 면적 비율
공원 면적 비율이 좁을록 낙후지역으로 판단
경제활동 인구 비율
노인 & 취약계층이 많을록 경제활동 인구비율이 적음
소득분위 비율
노인 & 취약계층이 많을록 소득분위 비율이 낮음
인구대비 의료/복지시설
낙후된 지역일록 인구대비 의료/복지시설 가 적음
사업체 & 종사자
사업체 및 종사자 가 많을록 상업적으로 발달
인구이동 비율(전입-전출)
전출이 많을록 낙후지역으로 판단

## Slide 9
데이터 수집 및 전처리 ( 구별 )
강력범죄 건, 경찰서
실거래가
지하철역
노후건축물
실거래가
범죄건 대비 경찰서
평 단가 연도별 평균
지하철역
노후건축물 비율
평 단가 연도별 변화율

## Slide 10
데이터 수집 및 전처리 ( 구별 )
범죄건 대비 경찰서
발전된 도시일록 범죄율이 적음
평 단가 연도별 평균
낙후지역일록 평 단가가 낮음
지하철역
낙후지역일록 교통 접근성이 낮음
노후건축물 비율
낙후지역일록 노후건축물이 많음
평 단가 연도별 변화율
개발지역 평 단가 변화율이 가파르게 상승

## Slide 11
결측데이터 처리

## Slide 12
데이터 정규화
데이터의 상대적 크기에 대한 영향을 줄이기 위해 데이터의 범위를 0~1로 변환
데이터 정규화
정규화 전
정규화 후

## Slide 13
3. 데이터 분석 및 시각화

## Slide 14
구별 데이터 정규화 Heatmap
범죄 1,000건당 경찰서
아파트 평 단가
주거 건물 평 단가
상업건물 평 단가
토지 평 단가
아파트 평 단가 변동율
주거 건물 평 단가 변동율
상업건물 평 단가 변동율
상업용 노후건축물 비율
주거용 노후건축물 비율
지하철역
토지 평 단가 변동율
평 단가 데이터간 상관관계가 높아 유사한 데이터로 볼 있지만,
영향도가 서로 다를 것이라고 판단하여 4가지 모두 사용

## Slide 15
동별 데이터 정규화 Heatmap
1,000명당 공원 면적
경제활동 인구비율
소득분위
전입 - 전출
인당 보육시설
인당 의료시설
생산활동 사업체
일반 서비스 제공 사업체
생산활동 종사자
일반 사업 서비스 제공 종사자
기타 서비스 종사자
기타 서비스 제공 사업체
데이터간 큰 상관관계 없음

## Slide 16
AHP 가중치 산정
평가기준간의 상대적 중요도 판단
어느 기준이 상대적으로 얼마나 더 중요한지 / 선호되는지 선택
AHP

## Slide 17
구별 요인
거래가 |  | 거래가 변화율 |  | 노후 건축물 |  | 편의 ·안전
동별 요인
입지 선정
시설 ·사업체수 |  | 산업별 종사자수 |  | 경제
선정 지역1 |  | 선정 지역2 |  | 선정 지역3 |  | 선정 지역4 |  | 선정 지역5
AHP 가중치 산정

## Slide 18
Entropy 가중치 산정
정규화 된 자료를 이용하여 각 속성 별 엔트로피 산정, 최종적으로 가중치 결정
→ 데이터에 의해서만 가중치를 계산할 수 있는 객관성이 검증된 방법
Entropy
Step1. 정규화
,
Step2. 엔트로피 산정
Step3. 다양성 정도 계산
Step4. 가중치 계산
Notes: * 정규분포형의 엔트로피 기법 : 대안-속성 행렬로부터 가중치 벡터를 추장해 냄
모든 속성에 대해서 정규화한 것
각 속성의 엔트로피
다양성 정도는 1- 각 속성의 엔트로피
다양성 정도를 정규화 하면 가중치가 됨

## Slide 19
AHP 구별 가중치
범죄 1,000건당 경찰서
아파트 평 단가
주거용 건물 평 단가
상업용 건물 평 단가
토지 평 단가
아파트 평 단가 변동율
주거용 건물 평 단가 변동율
상업용 건물 평 단가 변동율
토지 평 단가 변동율
상업용 노후 건축물 비율
주거용 노후 건축물 비율
지하철역
0.1
0.2
0.3
0.4
요인 | 가중치
범죄 1,000건당 경찰서 | 0.014455966
아파트 평 단가 | 0.016231175
주거용 건물 평 단가 | 0.035347577
상업용 건물 평 단가 | 0.006422023
토지 평 단가 | 0.054297464
아파트 평 단가 변동율 | 0.074995781
주거용 건물 평 단가 변동율 | 0.033346683
상업용 건물 평 단가 변동율 | 0.014770531
토지 평 단가 변동율 | 0.127667266
상업용 노후 건축물 비율 | 0.076532819
주거용 노후 건축물 비율 | 0.459196917
지하철역 | 0.086735797

## Slide 20
AHP 동별 가중치
1,000명당 공원 면적
경제활동 인구비율
소득분위
전입 - 전출
인구당 보육시설
인구당 의료시설
생산활동 사업체
일반 서비스업 사업체
기타 서비스업 사업체
생산활동 종사자
일반 서비스업 종사자
기타 서비스업 종사자
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
요인 | 가중치
1,000명당 공원면적 | 0.038949434
경제활동 인구비율 | 0.064908425
소득분위 | 0.016227106
전입 - 전출 | 0.255677656
인구당 보육시설 | 0.035703901
인구당 의료시설 | 0.075036293
생산활동 사업체 | 0.029291647
일반 서비스업 사업체 | 0.142031834
기타 서비스업 사업체 | 0.135726818
생산활동 종사자 | 0.053905576
일반 서비스업 종사자 | 0.067668702
기타 서비스업 종사자 | 0.084872609

## Slide 21
Entropy 구별 가중치
범죄 1,000건당 경찰서
아파트 평 단가
주거용 건물 평 단가
상업용 건물 평 단가
토지 평 단가
아파트 평 단가 변동율
주거용 건물 평 단가 변동율
상업용 건물 평 단가 변동율
토지 평 단가 변동율
상업용 노후 건축물 비율
주거용 노후 건축물 비용
지하철역
0.025
0.075
0.125
0.175
요인 | 가중치
범죄 1,000건당 경찰서 | 0.085886
아파트 평 단가 | 0.129467
주거용 건물 평 단가 | 0.091552
상업용 건물 평 단가 | 0.186723
토지 평 단가 | 0.113668
아파트 평 단가 변동율 | 0.047685
주거용 건물 평 단가 변동율 | 0.07908
상업용 건물 평 단가 변동율 | 0.024577
토지 평 단가 변동율 | 0.059462
상업용 노후 건축물 비율 | 0.064562
주거용 노후 건축물 비율 | 0.03733
지하철역 | 0.080009

## Slide 22
1,000명당 공원 면적
경제활동 인구비율
소득분위
전입 - 전출
인구당 보육시설
인구당 의료시설
생산활동 사업체
일반 서비스업 사업체
기타 서비스업 사업체
생산활동 종사자
일반 서비스업 종사자
기타 서비스업 종사자
0.05
0.10
0.15
0.20
Entropy 동별 가중치
요인 | 가중치
1,000명당 공원면적 | 0.197525
경제활동 인구비율 | 0.026388
소득분위 | 0.053032
전입 - 전출 | 0.001204
인구당 보육시설 | 0.04139
인구당 의료시설 | 0.078868
생산활동 사업체 | 0.198649
일반 서비스업 사업체 | 0.212409
기타 서비스업 사업체 | 0.112326
생산활동 종사자 | 0.055172
일반 서비스업 종사자 | 0.008129
기타 서비스업 종사자 | 0.014909

## Slide 23
AHP / Entropy 종합
A
H
P
E
n
t
r
o
p
y

## Slide 24
4. 분석결과 및 한계점

## Slide 25
분석결과
지하철역, 토지 평 단가가 공통적으로 상위 50%에 속해있음

## Slide 26
분석결과
일반 서비스업 사업체, 기타 서비스업 사업체, 의료시설이 공통적으로 상위 50%에 속해있음

## Slide 27
Geojson 파일
folium 지도 시각화
gt
파이썬으로 전처리

## Slide 28
A H P
Entropy
영등포
양천
동작
금천
구로
관악
강서
서대문
마포
은평
강동
송파
강남
서초
광진
성동
동대문
중랑
성북
강북
도봉
노원
용산
중구
종로
결과비교 – 공통적으로 선정된 지역
시설부분 지표가 낮음.
->복지시설 증설
Notes: 공통적으로 재생사업 필요한 지역
금천구~구로구 / 도봉구~강북구 / 동대문구 ~ 중랑 / 서대문구

## Slide 29
A H P
Entropy
영등포
양천
동작
금천
구로
관악
강서
서대문
마포
은평
강동
송파
강남
서초
광진
성동
동대문
중랑
성북
강북
도봉
노원
용산
중구
종로
C
D
E
A
B
결과비교 – 공통적으로 선정된 지역
Notes: 공통적으로 재생사업 필요한 지역
금천구~구로구 / 도봉구~강북구 / 동대문구 ~ 중랑 / 서대문구

## Slide 30
A H P
Entropy
영등포
양천
동작
금천
구로
관악
강서
서대문
마포
은평
강동
송파
강남
서초
광진
성동
동대문
중랑
성북
강북
도봉
노원
용산
중구
종로
결과비교 – 분석 결과가 다른 지역
Notes: 결과가 다른 지역 요인
용산구 / 성동구
(Entropy와는 다르게 AHP분석에서는 용산구, 성동구가 선정됨)
이유 : Entropy에서는 사업체수(동) 가중치가 높게 적용되었고, AHP에서는 노후건축물비율(구), 전입전출률(동)의 가중치가 높게 적용됨
용산구는 사업체수 지표에서 낮은 점수(사업체 수가 많음)를 받아

## Slide 31
AHP / Entropy 종합
A
H
P
E
n
t
r
o
p
y
Entropy : 사업체수(동) 가중치가 높게 적용
A H P : 노후건축물비율(구), 전입전출률(동)의 가중치가 높게 적용

## Slide 32
한계점 & 아쉬운점
AHP분석은 전문지식이 필요하며 주관적인 결과가 나올 수 있고,
설문이 잘못되면 전혀 다른 결과가 도출될 수 있다.
Entropy분석은 데이터에 의해서만 계산하기 때문에
실제로 중요한 요인이어도 낮게 계산될 수 있다.
사용된 데이터 중 일부가 누락되어 추정치로 사용하였다.

## Slide 33
실거래가
국토교통부 실거래가 공개시스템 (http://rtdown.molit.go.kr/)
공원면적, 주민등록인구, 사업체 및 종사자 현황, 의료기관, 보육시설 서울 열린 데이터 광장 (http://data.seoul.go.kr/)
AHP 및 엔트로피 기법을 적용한 절리암반비탈면 상대평가항목의 가중치 연구 한국시설안전공단 시설성능연구소⋅* 한국건설기술연구원 지반연구소(저:성주현⋅변요셉)
지하철역
서울교통공사 (http://www.seoulmetro.co.kr/kr/board.do?menuIdx=551)
경찰서 – 크롤링(네이버API 사용)
소득분위 서울 우리마을가게 상권분석서비스(https://golmok.seoul.go.kr/regionAreaAnalysis.do)
참고문헌 / 자료출처
지도 좌표
Github 대한민국 행정동 경계 geojson파일 (https://github.com/vuski/admdongkor)
Notes: 지도 데ㅣㅌ

## Slide 34
Thank You